| ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ |  |
| --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |

«31»декабря 2015г.  №789

О повышении безопасности движения на железнодорожных

переездах Беломорской дистанции пути на 2016 год

В целях усиления безопасности движения, осуществления профилактических мероприятий по укреплению дорожной дисциплины и правопорядка на железнодорожных переездах дистанции, п р и к а з ы в а ю:

- Установить порядок, при котором дорожные мастера при проведении ежемесячных промеров пути и стрелочных переводов, осуществляет детальную проверку переездов с записью в книгу ПУ-28 с указанием следующих пунктов:

- обеспечение условий видимости на переезде;
- состояние переездных настилов;
- состояние подходов автодороги;
- состояние переездной сигнализации и УЗП;
- состояние обустройств переезда (направляющих столбиков, автоматических и поворотных шлагбаумов);
- на охраняемых переездах осмотреть щиток управления, обеспечение пломбирования кнопок управления, проверить наличие инвентаря и инструмента строгого учёта в соответствии с утверждённой описью.

- На ежемесячном отчёте дорожные мастера представляют информацию по состоянию переездов заместителю начальника по искусственным сооружениям Фролову В.М. для обобщения и принятия конкретных мер по устранению выявленных замечаний.

- Командному составу дистанции пути при проведении ежемесячных осмотров проверять достоверность информации дорожных мастеров по состоянию переездов.

- Закрепить за переездами следующих ответственных работников из числа ИТР, начальников участков, дорожных мастеров:
- ж/д переезд 741км – начальника участка пути  Бодрова А.В., дорожного мастера 1 линейного участка Севрюкова В.А.;
- ж/д переезд 760км - начальника участка Бодрова А.В., дорожного мастера 2 линейного участка Гордеева А.В.;

- ж/д переезд 781км – главного инженера Ранинен К.С.,  дорожного мастера 3 линейного участка Дзегорайтис Д.Л.;
- ж/д переезд 11км - заместителя начальника по искусственным сооружениям Фролова В. М.,  дорожного мастера 6 линейного участка Мухамедова А.Ш.;
- ж/д переезд 57км - начальника участка пути Карпова Д.Н., дорожного мастера 8 линейного участка Анфалова А.С.;
- ж/д переезд 58км - начальника участка пути Карпова Д.Н., дорожного мастера  8 линейного участка Анфалова А.С.;
- ж/д переезд 98км –заместителя начальника по текущему содержению ГоловинаА.Ю.,  дорожного мастера 9 линейного участка Буйнич А.И.;
- ж/д переезд Порт-шоссе - мастера участка производства Рябинина Л.Ю., дорожного мастера 11 линейного участка Морозова В.А;

- Всем ответственным осуществлять необходимые дополнительные меры по обеспечению исправного технического состояния переездов, установить жесткий контроль над оперативным устранением недостатков, выявленных в ходе проверок.

- Назначить ответственными лицами  за  содержанием железнодорожных переездов и автодороги в границах переездов в исправном состоянии, обеспечивающим безопасный пропуск поездов и автотранспортных средств через переезд:

- железнодорожный переезд 741 км перегона Летний – Тунгуда -  дорожного мастера Севрюкова В.А., в период отсутствия лицо, замещающее по приказу;

- железнодорожный переезд 760 км перегона Летний – Сосновец -  дорожного мастера Гордеева А.В. в период отсутствия лицо, замещающее по приказу;

- железнодорожный переезд 781 км пк 5 ст.Беломорск -  дорожного мастера Дзегорайтис Д.Л., в период отсутствия лицо замещающее по приказу;

- железнодорожный переезд 781 км пк 8 (Порт Шоссе) ст.Беломорск -  дорожного мастера Морозова В.А., в период отсутствия лицо, замещающее по приказу;

- железнодорожный переезд 11 км  ст.Выг -  дорожного мастера Мухамедова А.Ш. в период отсутствия лицо, замещающее по приказу;

- железнодорожный переезд 57 км ст.Сумпосад -  дорожного мастера Анфалова А.С., в период отсутствия лицо, замещающее по приказу;

- железнодорожный переезд 58 км перегона Сумпосад - Тегозеро -  дорожного мастера Анфалова А.С., в период отсутствия лицо, замещающее по приказу;

- железнодорожный переезд 98 км ст.Блок пост 98 км -  дорожного мастера Буйнич А.И., в период отсутствия лицо, замещающее по приказу;

- Ответственным лицам:

- в зимнее время установить ежсуточный контроль за состоянием железнодорожного переезда, автодороги в пределах и на подходах к переезду, а в период снегопада, метели ежедневный контроль.

- организовать своевременную работу по очистке желобов переездных настилов от напрессовки снега, льда и других засорителей для беспрепятственного прохода по ним реборд колес;

- организовать своевременную работу своевременной уборки валов снега, как в границах, так и на подходах к железнодорожным переездам в пределах обслуживаемых участков,

- обеспечить наличие постоянного запаса песка или шлака для обработки проезжей части переезда и пешеходных дорожек во время гололеда;

- обеспечить наличие необходимого исправного  инвентаря у обслуживающего персонала;

- в случае выявления неудовлетворительного состояния проезжей части автодороги на подходах к железнодорожным переездам (вне компетенции ОАО РЖД) немедленно сообщать заместителю начальника по ИССО  для дальнейшей передачи информации владельцу автодороги.

- Предупредить ответственных лиц, что при неудовлетворительном содержании железнодорожных переездов и автодороги в границах переездов повлекшим ДТП или аварийную ситуацию они могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Руководителям дистанции пути при выявлении фактов неудовлетворительного содержания железнодорожных переездов и автодороги в границах переездов докладывать рапортом на мое имя для проведения разбора.

- Ответственным за организацию профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах дистанции назначить заместителя начальника по искусственным сооружениям Фролова В.М.

- Заместителю начальника по искусственным сооружениям Фролову В.М. обеспечить выполнение Мероприятий по повышению безопасности движения на железнодорожных переездах Беломорской дистанции пути в 2016г. с высоким качеством.

- Назначить техника технического отдела Губарева Ю.М., в период отсутствия начальника технического отдела дистанции, ответственным за:

- ведение документации по переездам;

- внесение данных в АСУ Переезд.

- составление, согласование, выверка местных инструкций по эксплуатации железнодорожных переездов.

- ведение карточек железнодорожных переездов ПУ-66.

- своевременное предоставление отчетов по осмотрам  железнодорожных переездов, отчетности по профилактической работе на железнодорожных переездах.

- ведение анализа  проведенных осмотров и  обследований железнодорожных переездов, анализа проведенной профилактической работы, направленной на стабилизацию положения с безопасностью на железнодорожных переездах и анализа допущенных дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах

- подготовка документации при дорожно-транспортных происшествиях на железнодорожных переездах в соответствии с «Положением о порядке служебного расследования и учёта транспортных происшествий и иных, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта событий»,  утвержденным приказом Минтранса России 18 декабря 2014 г. № 344.

- Установить следующий порядок выезда руководителей дистанции на расследование отказов в работе технических обустройств железнодорожных переездов:

  - Работник, обслуживающий железнодорожный переезд, в случае выявления неисправности технических обустройств обязан незамедлительно передать информацию диспетчеру дистанции пути;

  - Диспетчер дистанции при получении информации от  работника, обслуживающего железнодорожный переезд, о неисправности технических обустройств железнодорожных переездов обязан немедленно выдать предупреждение о проследовании переезда с особой бдительностью в программе АС ВОП, зачитать предупреждение станциям ограничивающим перегон;

  - Диспетчер дистанции после выдачи предупреждения,  передает информацию начальнику дистанции, заместителю дистанции по искусственным сооружениям, ответственному руководителю дистанции пути, дорожному мастеру;

  - Дорожный мастер и ответственный руководитель дистанции, по должности не ниже заместителя начальника, в кратчайшие сроки, выезжают на место отказа для качественного расследования и своевременного устранения неисправности;

  - По результатам расследования в обязательном порядке составлять совместный с ШЧ и ЭЧ акт с указанием причин неисправности и сроков устранения, ответственной службы.

- Ознакомить с приказом всех причастных работников под подпись путем проведения внепланового инструктажа по безопасности движения.

- Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника по искусственным сооружениям Фролова В.М.

Начальник дистанции пути                                                                          А.Л.Трошев

Исп.  Фролов В.М. ПЧЗИССО  тел. 4-03

Рассылается:  ПЧГ, ПЧЗ, ПЧЗИССО, ПЧУ-1,2,3,4, ПД-1,2,3,6,8,9,11, Т/О, в дело

Приложение№1

к приказу №789 от 31.12.2015г. ПЧ-36 Трошева А.Л.

УТВЕРЖДАЮ: Начальник Беломорской  дистанции пути:                      _______________________«А.Л.Трошев»

«31 » декабря 2015 г.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по повышению безопасности движения на железнодорожных переездах
Беломорской дистанции пути на 2016г.

| № п/п | Мероприятия | Периодичность | Исполнитель | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение комиссионных обследований железнодорожных переездов | Май Октябрь | ПЧЗИССО (причастные) |  |
| 2. | Проведение внезапных проверок выполнения должностных обязанностей во время дежурства на охраняемых переездах 11км и 781км | Еженедельно (в том числе ночные) | Ком.состав ИТР |  |
| 3. | Направить информационные письма о положении дел с безопасностью на жд переездах сети дорог в в ОГИБДД и автопредприятия | Ежемесячно | Техотдел, контроль ПЧЗИССО |  |
| 4. | Проверка интенсивности движения поездов и транспортных средств, условий работы переездов, пересмотр их категорийности | Август | Техотдел, контроль ПЧЗИССО |  |
| 5. | Инструктаж водительского состава в автохозяйствах, проведение профилактических бесед | Ежемесячно | ПЧЗИССО |  |
| 6. | Осуществление совместного дежурства на железнодорожных переездах | Ежемесячно с охватом не менее 3 переездов | ОГИБДД ком.состав ПЧ |  |
| 7. | Участие в работе территориальной комиссии по безопасности дорожного движения при администрации МО «Беломорский муниципальный район» | Ежеквартально | ПЧЗИССО (причастные) |  |
| 8. | Проведение профилактических бесед с водителями автотранспортных средств | Ежемесячно, при проведении рейдов с ОГИБДД | Техотдел, контроль ПЧЗИССО |  |
| 9. | Выступление с положением дел с обеспечением безопасности на железнодорожных переездах в средствах массовой информации, в интернете. | Ежемесячно | Техотдел, контроль ПЧЗИССО |  |
| 10. | Выдача памяток водителям автотранспортных средств по правилам проезда через железнодорожные переезды | Ежемесячно, при проведении рейдов с ОГИБДД, при проведении проф.бесед | ПЧЗИССО |  |
| 11 | Проведение совещаний комиссии по безопасности дорожного движения при дистанции пути | Ежемесячно | ПЧЗИССО, Техотдел |  |

и.о.Заместителя начальника по ИССО                                              А.М.Бар