Приложение № 1 к приказу начальника дистанции

от _________________ г. № ____________________

Положение

о порядке содержании изолирующих стыков на станции и перегонах по Беломорской дистанции пути

Настоящим положением в Беломорской дистанции пути  устанавливается   единый   порядок содержания изолирующих стыков на станциях и перегонах:

  - Изолирующие стыки должны располагаться над серединой шпального ящика. При деревянных шпалах с костыльным скреплением рельсов, стыкующихся в изолирующем стыке, закрепляются по каждой рельсовой нити противоугонами в «замок» на тринадцати шпалах с обоих сторон стыка.

  - В шпальном ящике с изолирующими стыками должна быть выполнена подрезка балласта стыковых и предстыковых шпал (3 шпальных ящиков, в зимний период данные ящики должны быть вскрыты от снега).

  - Торцы рельсов в изолирующем стыке не должны иметь «наката».

  - Торцы рельсов должны быть перпендикулярными, ровными.

  - Изолирующие стыки должны содержаться в исправном состоянии ( не допускается наличие просадок в стыках 2,3,4 степени, негодных элементов скрепления, шпал, выплесков).

  - Зазор в стыке по всей высоте рельса должен составлять не менее 10мм и не более 24 мм. Зазор в стыке, соседнем с изолирующем, должен быть не менее 3мм, а при низких температурах не превышать 18 мм при диаметре отверстий в рельсах 36 мм и 20 мм;

  - Забег одного изолирующего стыка относительно другого допускается: на прямых – не более 50мм; на кривых – 50мм плюс половина стандартного укорочения рельса.

  - Все изолирующие детали стыка должны быть типовых форм и размеров, соответствующих типу рельсов и накладок.

  - Для обеспечения необходимого сопротивления изоляции изостыка – зона накладок, плюс по 20 см в каждую сторону от накладок, должна быть очищена от грязи, мазута, металлической пыли и других загрязнителей.

  - Для улучшения организации обслуживания изолирующих стыков, на каждый изолирующий стык наносится маркировка: на расстоянии 0,5м от торца накладки на шейке рельса с каждой стороны; несмываемой, белой краской указывается его номер согласно единой нумерации изолирующих стыков на станциях и перегонах.

  - Во избежание нарушения работы рельсовых цепей из-за образования в стыке шунтирующего мостика верхнюю поверхность подошвы рельсов и боковую поверхность головки, выступающие за накладки, рекомендуется окрашивать на расстоянии по 100 мм от стыка краской ПФ (ярко синего или голубого цвета).

  - Допускается для улучшения работы изостыка запенивание пустот между накладками и шейками рельсов в зоне стыка, которое выполняется нанесением строительной монтажной пены любой марки на поверхность очищенных от металлической пыли рельсов на расстоянии по 100 мм от стыка с последующей установкой накладок в течение 5-10 минут;

  - В зимний период времени изолирующие стыки должны вскрываться от снега в течение суток после снегопада на расстояние по 2 метра в каждую сторону и поддерживаться в чистоте постоянно.

  - Переборка изостыков должна производится с покраской, в зимний период времени, при минусовых температурах, с очисткой от грязи и окалин, а также с  вложением документа, с информацией о дате и ответственного по переборке, в непромокаемой оболочке, под накладки.

  - Периодичность переборки изостыков устанавливается следующим порядком:

- главные пути  - ежемесячно;

- главные пути направления Кочкома- Кивиярви – 1 раз в 2 месяца;

- Приемо- отправочные и прочие пути – 1 раз в 3 месяца;

  - Изостыки не разборного типа должны содержать согласно данному положению, за исключением пунктов о переборке и покраске изостыков.